NC-1100

휴대용 다권종 위폐감별기

사용설명서

KEC TECHNO CO.,LTD

경기도 고양시 일산서구 구산동 580-1

Tel : (031) 923- 8555

NC-1100  외관설명

]

. 위폐감별기(NC-1100) 사용방법

1. 준비

1. NC-1100 하단에 있는 지지대를 편다.

2. 전면의 버튼을 누르고, 상부 커버를 위로 젖히면,

브라켓이 펴지면서 호퍼커버를 열수있게 된다

3. 모든 플러그를 연결한다.

4. 계수 준비를 한다

2. 시작

ㄱ. 전원을 켠다 : Set 버튼을 2초 이상, 길게 누른다. 초기화면이 아래, 보이는

바와 같이 나타납니다, 2초이상 길게 누르지 않으면, 아래 화면이 나오지 않는다.

Set 버튼을 2초이상, 길게 눌러준다. 반드시….

- 메인화면 설명

3. 통화선택 후, 지폐투입 및 확인

4. 종 료

ㄱ. Set 버튼을 역시, 2초 이상, 길게 누르면, 초기화면이 꺼지면서, 종료된다.

주요기능

1. 수동/자동 (Manual/Auto) 모드 전환

“Enter/Start”키를 누른후 “Auto”키를 눌러 자동/수동모드를 선택한다.

- Auto/manual 모드 선택을 위해 기능 키 “Auto”를 누른다.

- 화면은 현재 모드를 나타내며, “M”은 수동모드를 “A”는 자동모드를 나타낸다.

2. 통화 선택

사전 설정된 통화에서 희망하는 통화를 선택한다.

- 기능키 “Cur (Currency)”를 누른다.

- 화면 상단 좌측에 감별 가능한 통화가 차례로 표시된다.

- 기능키 “Cur”를 원하는 통화가 나올 때까지 누른다.

- 계수 준비가 완료된다.

- 지폐 계수

- 호퍼에 지폐를 놓는다.

- 자동(Auto mode)이 선택되면 NC-1100은 지폐를 올려 놓자마자 계수가 시작된다.  수동모드(manual)가 선택되면 Start를 눌러야 계수가 시작된다.

- NC-1100은 호퍼에 올려 놓은 지폐는 계수가 완료될 때까지 계속된다.   의심스러운 지폐가 발견되면, 동작을 멈추고 아래의 메시지가 표시되면서 , 세 번의 짧은 부저음을 내며  “IR이상 감지”, “MR이상 감지”, “UV 이상감지” 가 화면상에 보여진다.

- 지폐를 확인하고 메시지를 지우기 위해 “C”를 누른다.  계속 동작을 위해 다시 “Start”를 누른다.

- 화면상에 금액과 지폐매수 결과가 나타난다.

- 계수결과 디스플레이 모드와 해제

계수결과가 아래 선택된 모드대로 디스플레이 된다.

  - 총액모드(Amount mode) & 매수모드(Q’ty mode): 통화금액과 매수가 계수된다.

  - List 모드는 계수된 지폐의 모든 세부사항, 금액, 매수, 합계 등이 나타남.  5줄을 넘어가는 내용이라면, 네비게이션키 중 “”를 사용하여 확인.

총액모드와 매수모드는 기기가 동작하는 중에 디스플레이 된다.  List 모드는 네비게이션 키 “ⓘ”를 눌러 계수결과를 확인하고 총액모드와 매수모드로 전환 시 “ⓘ”를 다시 누른다.

- 기능키 “C (Clear)”를 눌러 결과를 지우고 다른 동작을 준비한다.

- 만약, 계수 중 일시 멈출 경우가 생긴다면 Enter/Start키를 누른다.  다시 Enter/Start키를 누르면 계수가 연결되어 시작된다.

5. 혼합권종/단일권종 계수 및 지폐방향과 앞뒷면 분류기능

NC-1100은 하기의 계수 모드로 설정할 수 있다:

* 혼합 권종 모드

권종 구분 없이 계수한다. 의심스러운 지폐가 발견되면 계수가 정지된다.

* 단일 권종 모드

제일 처음 인지된 첫 장의 권종만 선택되어 계수한다.  다른권종 또는 의심스러운

지폐가 발견되면 계수를 멈춘다.

* Face 모드

제일 처음 인지된 첫 장의 권종, 페이지(면)만 선택하여 계수한다.  다른권종, 다른면

또는 의심스러운 지폐가 발견되면 계수가 정지된다.

* Orientation 모드

제일 처음 인지된 첫 장의 권종, 방향만 선택하여 계수한다.  다른권종, 다른 방향 또는

의심스러운 지폐가 발견되면 계수가 정지된다.

1. 계수전에 “V (value)” 네비게이션(방향) 키를 눌러 혼합권종, 단일권종, 같은면 또는 같은방향 중 선택에 따라  “MIX”, “SORT”, “FACE”, “ORNT”를 선택한다.

2.“Auto/Manual” 여부를 선택하고 계수를 시작한다.

6. 계수만을 하기 위한 설정

권종, 금액, 통화 감별 없이 계수를 하기 위한 모드

- 기능키 “Det(Detection)”을 눌러 Detection 모드로 전환한다.

- Detection 모드는 “Quantity (매수)”모드만 작동되고 “Amount” 와 “List” 모드는 활성화 되지 않는다.

위폐감별기(NC-1100) 업데이트 내용 및 방법

1.  MA PC Suite 프로그램을 설치한다.

(CD-Rom 이나 USB메모리 저장지원)

2.  Packing List에 있는  USB케이블을 준비한다.

3.  USB케이블과 NC-1100을 연결하면, 다음과 같은 그림이 나온다.

4.  System Upgrade를 클릭한다.

5.  F/W버젼 변경 클릭 및 Update Module을 클릭하면, 종료된다.

Appendix D. 메시지 일람표

| 메시지 | 내용 | 대응방법 |
| --- | --- | --- |
| POWER ON | 전원 ON | 초기화면이 나타날 때까지 기다린다. |
| POWER OFF | 전원 OFF | 화면이 꺼질 때까지 기다린다. |
| 초기화 | 프로그램 로드 중 | 소프트웨어가 읽힐 때까지 기다린다. |
| 체크호퍼 | 호퍼(지폐 설치부)가 닫혀있슴 | 호퍼를 열고 투입감지센서에 먼지제거 |
| 체크 IR센서 | 전원 ON시 적외선 센서부분에 이물질이 있슴 | 센서 렌즈 부분에 낀 종이나 더러움 제거 |
| 체크 UV센서 | 전원 ON시 자외선 센서부분에 이물질이 있슴 | 센서 렌즈 부분에 낀 종이나 더러움 제거 |
| 체크 MG센서 | 전원 ON시 자기 센서부분에 이물질이 있슴 | 헤드에 이물질이 있는지 헤드마모상태를 체크(크리닝 또는 교환 필요) |
| 사이즈에러 | 지폐 크기에 이상 감지 | 방향을 바꿔서 재 투입 크기조정 노브로 조절 |
| MR감지불량 | 자성 잉크에 이상 감지 | 손상된 지폐(인쇄부분 손상) 위폐 또는 비 설정 통화 투입 |
| UV감지불량 | 잉크형광 또는 종이재질에 이상감지 | 손상된 지폐(색상이 바랜 지폐) 위폐 또는 비 설정 통화 투입 |
| 권종 이상 | SORT모드에서 이권종 감지 | 해당지폐를 뺀다 |
| 앞뒤 이상 | FACE모드에서 앞뒤가 다른 권종 감지 | 해당지폐를 뺀다 |
| 방향 이상 | ORINT모드에서 상하가 다른 지폐를 감지 | 해당지폐를 뺀다 |

* 메시지를 표시할 경우는 “ 삐~” 하고 소리가 납니다.

* 이 경우 해당 지폐를 제거하고 “Enter Start” 키를 누른 후 다음 단계로 진행해 주십시오.

Appendix C. 적용통화 일람표

감별기 NC-1100 시리즈는 통화에 따라 적용되는 모델이 다릅니다. 또한 통화 디자인의 신,구권이나

발행 종류에 따라 발행권종이 다르며 지폐의 발행년도 및 신,구권의 디자인의 차이가 있기 때문에 각 통화별로 적용되는 권종이 정해져 있습니다. 사용하실 때에는 다음 적용되는 통화 일람표를 참조하여 주시기 바랍니다. ( * 출고시 감별통화는 아래 4권종으로 설정됨. )

1. 미국달러 지폐

| USD | 권종 | 100 | 50 | 20 | 10 | 5 | 2 | 1 | SERIES | 디자인특징 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| $ | 최신 |  | O | O | O |  |  |  | 2003~ Color | 초상이 크며 빛에 투과되어 비치는 초상이 칼라 |
|  | 신 | O | O | O | O | O | O | O | ~ 2003A | 초상이 크며 빛에 투과되어 비치는 초상 |
|  | 구 | O | O | O | O | O | O | O | 1989~1993 | 초상이 작으며 스레드가 있슴 |
|  | 구 구권 | X | X | X | X | X | X | X | ~1988 | 초상이 작으며 스레드가 없슴 |
| 투입방향 | 좌우앞뒤의 4방향(반송로 아래쪽에 지폐 아랫면을 맞춘다) |

2. 유로 지폐

| EUR | 권종 | 500 | 200 | 100 | 50 | 20 | 10 | 5 | 발행년도 | 디자인특징 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| € | 현행 | O | O | O | O | O | O | O | 2002~ | 고대, 로마네스코, 로코코 |
| 투입방향 | 좌우앞뒤의 4방향(반송로 아래쪽에 지폐 아랫면을 맞춘다) |

3. 일본 지폐

| JPY | 권종 | 10000 | 5000 | 1000 |  |  |  |  | 발행년도 | 디자인특징 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ¥ | 현행 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 투입방향 | 좌우앞뒤의 4방향(반송로 아래쪽에 지폐 아랫면을 맞춘다) |

3. 중국 지폐

| CNY(RMB) | 권종 | 100 | 50 | 20 | 10 | 5 | 2 | 1 | 발행년도 | 디자인특징 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ￥ | 최신 | O | O | O | O | O |  |  | 2005~ | 모택동, YUAN |
|  | 신 | O | O | O | O | O | - | X | 1999~ | 모택동 |
|  | 구 | X | X | - | X | X | X | X | ~1996 | 정치가, 노동자 |
| 투입방향 | 좌우앞뒤의 4방향(반송로 아래쪽에 지폐 아랫면을 맞춘다) |

# Text boxes

카운트 버튼

전단계 리턴버튼

통화선택버튼

2. Upgrade F/W버튼 클릭

자동/수동Feeding표시vyFeeding 표시

4. 확인버튼 클릭/종료

3. Upgrade Module 클릭

1. System Upgrade버튼 클릭

단순계수버튼

자동/수동 Feeding 버튼

F

F

Feeding 버튼

Batch 기능버튼튼

전원 ON/OFF버튼

권종구분버튼

통화상세버튼

총 매수표시

총 금액표시

혼합권종보드

달러표시

통화선택버튼

USD

지폐정렬

정렬된 지페를

왼쪽 하단부에 맞춰서 투입한다.

그림과 같이 하단부에 맞추어 투입하지 않으면, Error가 발생할 수 있다

주의사항

구권/손상된 지폐등은 가능하면,

낱장씩 넣어서 감별한다.

선택한 통화의 금액과

매수를 확인한다.

권종/합계기능을,

상기 버튼을 눌러 확인한다.